ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  ОБЩЕСТВЕННОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ

«ФЕДЕРАЦИЯ ОМСКИХ  ПРОФСОЮЗОВ»

Отдел правой и технической  инспекции  труда

Информационный бюллетень № 3-т

октябрь  2011г.

В выпуске:

1.Анализ  причин  смертельных,  тяжелых  и  групповых   несчастных  случаев, связанных    с  производством, произошедших    в 3-м  квартале   2011  года, на  предприятиях  и  в    организациях, имеющих   профсоюзные   организации.

Анализ  причин  смертельных,  тяжелых  и  групповых   несчастных  случаев, связанных    с  производством, расследованных в     в 3-м  квартале   2011  года, на  предприятиях  и  в    организациях, имеющих   профсоюзные   организации.

По оперативной информации Государственной инспекции труда в Омской области на предприятиях и в организациях за 9 месяцев 2011г. было допущено 115 тяжелых несчастных случаев, 8 групповых несчастных случаев и 30 случаев со смертельным исходом.  Погибло 36чел.

На предприятиях и в учреждения, где действуют профсоюзные  организации, за этот период были расследованы 1 смертельный несчастный случай и 41 тяжелый несчастный случай, 2 из которых закончились смертельным  исходом. Причиной 40% этих несчастных случаев явилась неудовлетворительная организация производства работ работодателями.   Причиной 55% несчастных случаев стали неосторожные действия пострадавших, невыполнение работниками инструкций по охране труда.

В 3-м квартале завершено расследование 16 несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом, получили тяжелые травмы 14 работников, в том числе 6 женщин. От полученных тяжелых травм скончалось 2 работника.

Так 7.08.2011г. слесарь по ремонту подвижного состава Н… вагонного ремонтного депо « Московка»  Екатеренбургского филиала «ВРК-2»  выполнял работы внутри железнодорожной цистерны по проверке прокладки сливных приборов. Одновременно, находясь сверху  люка  цистерны сварщик С… стал производить сварочные работы по ремонту ограждения площадки цистерны. Из-за искры попавшей внутрь цистерны произошло воспламенение горючих газов, находившихся внутри цистерны и их выброс через люк в виде «хлопка». Вследствие воспламенения газов и последовавшего «хлопка» слесарь Н…. получил тяжелую травму в виде термического ожога II-III степени головы, шеи, туловища, конечностей площадью 90%. От полученных травм Н… 18.08.2011г. скончался.

Причиной несчастного случая стали: неудовлетворительная организация производства работ работодателем, выразившаяся в постановке ж/д цистерны в ремонт без проверки состояния газовоздушной  среды внутри цистерны и в одновременном проведении наружных электрогазосварочных работ и слесарных работ внутри цистерны.

(Первичная профсоюзная организация омского структурного подразделения дорожного комитета профсоюза Западно-Сибирской железной дороги)

17.08.2011г. электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  К… ОАО «Ом ПО «Иртыш» после получения задания в комнате планово-предупредительного ремонта  от мастера, спускался по маршевой металлической лестнице. Находясь в состоянии алкогольного опьянения(согласно медицинского заключения МУЗ ГК БСМП№1на момент поступления в учреждение пострадавший имел содержание этанола в крови 2,6 промилле), допустил неосторожные действия, упал и получил тяжелую травму(закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом костей свода черепа). 20.08.2011г. от полученных травм К… скончался.

Причинами несчастного случая  стали нарушение трудовой и производственной дисциплины электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования  К…, выразившиеся в нахождении его в состоянии алкогольного опьянения на производстве. А также невыполнение работодателем ст. 76 ТК РФ в части осуществления контроля соблюдения персоналом трудовой и производственной дисциплины и непринятие мер по отстранению от работы работников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

(Первичная профсоюзная организация ОАО Ом ПО «Иртыш»)

5.07.2011г. производилась плановая мойка в птичнике №5 ЗАО  «Иртышская» Омского района. Инженер Ф… цеха птицеводства при осмотре работы привода ленточных транспортеров удаления помёта, не отключив двигатель, приводящий в движение шестерни и вал привода, открыл люк ограждения шестерен. Вследствие неосторожных действий пальцы левой руки затащило между движущимися шестернями. Вследствие повреждения пальцев левой  руки. Ф… получил тяжелую травму.

Причиной несчастного случая стало нарушение пострадавшим «Правил по охране труда в птицеводстве и птице переработке, утв. Министерством сельского хозяйства Р.Ф. от 10.02.2003г. №53 п.2.66. «Все наладочные, регулировочные, ремонтные работы, а также чистка и санитарная мойка должны производиться только после полной остановки оборудования».

(Профсоюз работников АПК)

06.08.2011г. токарь-расточник Б… ПО «Полет»-филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» выполнял обработку детали на горизонтально-расточном станке фирмы «Шкода» мод. W 250 НА.

При осуществлении контроля за процессом обработки, не выключив станок, он приблизился к опасной зане резания на недопустимо близкое расстояние . Вращающейся фрезой зацепило левый рукав спецодежды токаря-расточника Б… и перебросило его через шпиндель станка на другую сторону,  вследствие чего он получил тяжелую травму (открытый перелом обеих костей левого предплечья, травматическое отчленение 4-5 пальцев левой кисти.

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ работодателем, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны должностных лиц за соблюдением работниками правил и норм охраны труда и техники безопасности  во время работы и нахождении их в опасной зоне.

(Первичная профсоюзная организация ПО «Полет»)

3. 08.2011г.  инженер трудоемких процессов Б…. СПК «Лесной», Исилькульского района руководил работой бригады по прокладке водопроводной трубы от водопроводной башни до распределительного колодца. После разработки экскаватором траншеи глубиной 1,5м, шириной 1,2м и длинной 19м с вертикальными стенками на её дно была уложена труба. Инженер трудоемких процессов Б… спрыгнул в траншею для промера её глубины. Через некоторое время произошел обвал грунта и Б…. был до плеч засыпан землей, вследствие чего он получил тяжелую травму(закрытая травма грудной клетки, перелом ребер, повреждение плервы левого легкого, ушиб органов брюшной полости и левого тазобедренного сустава.

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация выполнения работ повышенной опасности работодателем, выразившаяся в невыполнении производителем работ,  требований п. 5.2.6. СНиП 12-4-2002 в части  обеспечения крутизны откосов с учетом характера грунта и погодных условий.

( Профсоюз работников АПК)

22.09.2011г. вулканизаторщик С… филиала «ОМО им. П.И. Баранова» ФГУП «НПЦ  газотурбостроения  «Салют», выполняя работы по аттестации прессформы,  не смогла распрессовать  прессформу с помощью предназначенного для этой цели приспособления (лапок) и приняла решение провести распрессовку на гидроразъемнике, при этом ввела пальцы левой руки в зону движущегося пуансона. Движущимся пуансоном пальцы левой руки были придавлены и С… получила тяжелую травму (рвано-размозженные  раны, открытые переломы дистальных фаланг 3-4 пальцев левой руки, травматический шок 1-й степени).

Причинами несчастного случая стали:

-неудовлетворительная организация производства  работ работодателем, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны работодателя соблюдения работниками участка требований охраны труда, технологической дисциплины, как того требует п.2.13.4. «Положение об обязанностях и ответственности по охране труда руководителей организации и структурных подразделений, работников организации».

- нарушение пострадавшей С… требований п. 3.14. инструкции по охране труда для прессовщиков при работе на гидравлических прессах:  «При работе на прессе, гидроподъемнике и подъемном столе не вводить руки в зону движения плит  пресса, гидроподъемника в любом направлении».

(Первичная профсоюзная организация филиала «ОМО им. П.И. Баранова» ФГУП «НПЦ  газотурбостроения  «Салют»)

26.08.2011г. сестра-хозяйка П… БСУ СО «Нежинский геронтологический центр», заходя в один из кабинетов, запнулась о порог высотой 50 мм  и упала. Ударившись при падении, лицом о шкаф, получила тяжелую травму(открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом передней черепной лямки.

Причина несчастного случая: неудовлетворительная организация производства работодателем, выразившаяся в не выполнении требований СНиП 2.08.02.89 п.4.6. «Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад не должны превышать 0,025м» и невыполнение требований  ст. 212 ТК РФ ч.1 « Работодатель обязан обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений».

(Профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания)

10.08.2011г. скотник Д… «СПК им. Кирова» Калачинского района производил осмотр оборудования  загона для без привязного содержания крупного рогатого скота, где находились одновременно коровы и быки производители и был травмирован  быком производителем. Вследствие чего скотник Д… получил тяжелую травму( закрытая травма грудной клетки, множественные переломы ребер, гемопневмоторокс, подкожная эмфизема легких)

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ работодателем, выразившаяся в  невыполнении требований Правил по охране труда в животноводстве (ПОТ РО 006-2003)

п. 2.37. «Быков-производителей содержат в специально отведенных помещениях, без глухих перегородок между животными, в просторных индивидуальных прочных станках на привязи».

( Профсоюз работников АПК)

11.07.2011г. зам. гл. инженера ОАО «КБТМ» Ш… находясь, на ровной площадке, при осуществлении шага назад, запнулся за бордюр, упал спиной  на тротуар, ударившись головой о твердое покрытие потерял сознание.

В результате падения он получил тяжелую травму.

Причина травмы неосторожные действия пострадавшего.

(Первичная профсоюзная организация ОАО «КБТМ»

3.07.2011г. повар Ф… теплохода «ТН-736» ОАО «Иртышское пароходство», двигаясь по мокрой палубе, поскользнулась, упала и ударилась головой о фонарь машинного отделения, вследствие, чего получила тяжелую травму.

Причина несчастного случая неосторожные действия пострадавшей в условиях передвижения по мокрой палубе теплохода.

(Профсоюз работников водного транспортаР.Ф.)

22.07.2011г. кондуктор М…, работник предприятия МП г. Омска «Электрический транспорт», передвигалась по салону троллейбуса не держась за поручни. Вследствие резкого торможения троллейбуса, по причине выхода в неустановленном месте пешехода на проезжую часть дороги, потеряла равновесие и упала в салоне троллейбуса,  ударившись головой о пассажирское сидение и получив при этом тяжелую травму.

Причиной несчастного случая комиссия посчитала экстренное торможение троллейбуса для предотвращения наезда на пешехода , а также нарушение пострадавшей, кондуктором М… требования п. 3.12. инструкции по охране труда для кондуктора в части «При обилечивании пассажиров, при передвижении по салону троллейбуса в пути следования, кондуктор обязан держаться за поручни.

( Профсоюз работников жизнеобеспечения)

28.07.2011г.животновод Ж… СПК «Ермак» Нововаршавского района производил подвоз кормов на телеге запряженной лошадью.  После остановки лошади, находясь наверху груженной телеги Ж… встал во весь рост и дернул за вожжи. Лошадь резка пошла вперед, Ж… потерял равновесие и упал с высоты 2х метров на землю, получив при этом тяжелую травму (открытый оскольчатый перелом обеих костей правой голени со смещением).

Причина несчастного случая нарушение пострадавшим Ж…. инструкции по охране труда при производстве работ по погрузке, транспортировке и раздачи кормов в части п. «при трогании с места дайте команду лошади понуканием, легким шевелением вожжей».

( Профсоюз работников АПК)

3.08.2011г. слесарь по ремонту технологических установок П… ООО «Ремонтно-механический завод «Газпромнефть-ОНПЗ»  выполненял  грузоподъемные  работы краном манипулятором на базе автомобиля. Находясь в зоне опускания груза, не успел её покинуть и  получил  тяжелую травму левой ноги от опустившегося груза.

Причинами несчастного случая стали:

-неудовлетворительная организация производства работ работодателем, выразившаяся в отсутствии контроля за проведением  грузоподъемных работ персоналом,

-нарушение пострадавшим работником требований охраны труда  для стропальщиков по безопасному  производству работ грузоподъемными  машинами, изложенными в инструкции IV-ОТ-55  ООО «Ремонтно-механический завод «Газпромнефть-ОНПЗ»,   в части  подачи сигнала на опускание груза  при нахождении  самого пострадавшего под поднятым грузом.

( Профсоюз работников химических отраслей промышленности)

8.08.2011г. сварщик Л… ОАО «КБТМ» запнулся на участке о сварочный провод, упал и при падении ударился головой о сварочный стол, получив ушиб головного мозга тяжелой степени с контурными овалами левой височной доли и внутренней гематомой.

Причиной тяжелого несчастного случая  явилась неосторожность пострадавшего.

(Первичная профсоюзная организация ОАО «КБТМ»

1.08.2011г. аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции Ш… ОАО «Омский каучук» производил уборку закрепленной территории и был ужален предположительно осами в область лба и левого уха, отчего он  получил анафилактический шок, что относится к категории тяжелых несчастных случаев.

Причиной несчастного случая является укус насекомого и невнимательные действия пострадавшего во время уборки территории.

( Профсоюз работников химических отраслей промышленности)

4.08.2011г. фельдшер  МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Ж… при сопровождении пациента в больницу на автомобиле скорой медицинской помощи,  была  без причинно избита сопровождавшей  больного  женщиной, находившейся в салоне автомобиля.

Фельдшер  МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Ж… получила ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей головы.

Причина несчастного случая нападение посторонних лиц на работников при исполнении служебных обязанностей.

( Профсоюз работников здравоохранения)

29.08.2011г. педагог дополнительного образования Б… МОУ дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный физкультурно-спортивный центр» р.п. Большеречье, Омской области поводил учебно-тренировочное занятие по хоккею с шайбой со школьниками. При отработке одного из технических приемов, Б… получил  тяжелую травму(контузия III правого глазного яблока, гематому века, субконьюктивальное кровоизлияние, травматическая ренопатия) от неосторожного удара клюшкой  в область правого глаза одним из игроков.

Причина несчастного случая: повреждения здоровья во время игрового момента.

(Профсоюз работников образования и науки)

Завершено расследование тяжелых несчастных случаев произошедших в 1 и 2-м кварталах 2011г.

25.02.2011г. слесарь ремонтник П… котлоремонтного цеха №1 ОАО

«ПРП Омскэнергоремонт» выполнял работы по уборке инструмента и оборудования в котельном цехе Омской ТЭЦ-3, находясь на проходной площадке, на отметке +8.00м. Неожиданно произошло движение бетонного перекрытия площадки и она вместе с находящимся на ней слесарем ремонтником П… обрушилась на нулевую отметку, вследствие чего слесарь ремонтник П…  получил тяжелую травму ( закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная травма груди, ушиб груди слева).

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в том, что не были в полной мере обеспечены безопасные условия труда работников: а именно:

- при производстве демонтажных работ были удалены связи каркаса проходной площадки производственного здания котельного цеха Омской ТЭЦ-3, что привело к снижению несущей способности перекрытия и последующему его обрушению;

-несовершенство технологического процесса производства работ, привело к тому, что  демонтажные работы выполнялись по проекту производства работ, в котором отсутствовало подробное пооперационное описание выполняемых демонтажных работ с учетом возможных изменений надежности конструкции и требования безопасности при выполнении работ в отношении оставшихся после демонтажа котлоагрегата конструкций, частей оборудования и элементов здания;

-не была предусмотрена и соблюдена правильность и безопасная последовательность выполнения работ по демонтажу оборудования и элементов здания с предотвращением их обрушения или падения;

-не были приняты дополнительные меры безопасности при производстве работ по демонтажу оборудования, которое находилось в непосредственной связи с конструкциями здания;

-отсутствовал надлежащий контроль  технического состояния зданий и сооружений, выразившийся в том, что во время проведения демонтажных работ не было организовано систематическое наблюдение за конструкциями, частями оборудования, элементами здания и их состоянием.

( Всероссийский «Электропрофсоюз»)

14.04.2011г.кондуктор К… МП г. Омска «Пассажирское предприятие №7» работала в салоне автобуса маршрута №80. В целях предотвращения ДТП с нарушившим правила движения  автомобилем «Газель» водитель автобуса произвел экстреннее торможение, вследствие чего кондуктор К… упала в салоне и получила тяжелую травму(закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга).

Причиной несчастного случая стало нарушение «Правил дорожного движения» водителем автомобиля «Газель».

(Профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства)

30.05.2011г. старший смены вахтер Л… МУЗ «Омская городская клиническая больница №1 им. Кабанова А.Н.», получив сигнал о нападении  на контрольно-пропускной пункт МУЗ «ОГКБ №1 им. Кабанова А.Н. прибыл к месту происшествия и был избит посторонними лицами, которые пытались проникнуть в помещение КПП.

Старший смены вахтер Л… получил тяжелую травму(закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма груди, ушиб груди).

Причина несчастного случая нападение посторонних лиц на работников при исполнении служебных обязанностей.

(Профсоюз работников здравоохранения)

Главный технический инспектор труда

ТОО «Федерация омских профсоюзов»